Внимание: перед включением терморегулятора внимательно прочитайте инструкцию!!!

Технические характеристики

- погрешность измерения: +\-0,5ºС

- диапазон регулируемых температур: -50ºС...+120ºС

- максимальный ток нагрузки: 8А (120VAC), 4А (240VAC)

- напряжение питания платы управления и индикации: ~8…9VAC или 12VDC пост.

- максимальный ток потребления платы управления и индикации: 60mА

- диапазон рабочих температур платы управления и индикации: +5ºС...+50ºС

- зона регулирования составляет 1,1ºС

Пример:  при установке (отображение) на индикаторе + 18ºС ---- нагреватель включается при +17,9ºС,

а выключается при +19ºС

Область применения

- системы отопления (насосы, электронагреватели)

- контроль и регулирование температуры в подвалах и погребах (при наличии дополнительного нагревателя)

- холодильные установки.

В зависимости от цели применения подключается нагреватель или охладитель.

Управление в холодильниках осуществляется с учетом охлаждения.

Инструкция по подключению

1. Питание платы осуществляется через разъем XS1 путем подачи не него переменного напряжения 8…9V или

постоянного напряжения 12V. Последнее - подается в любой полярности.

2. Датчик температуры DD2 подключается к разъему XS2 (рис.1), трехжильным кабелем сечением проводов не менее

0,08мм², длиной не более 20 метров. В данном случае подойдет кабель для сигнализации.

3. Охладитель (нагреватель) подключается, согласно схеме, к разъему XS2 (рис.1) кабелем с сечением проводов от

0,75мм² до 1,5²мм, в зависимости от мощности потребляемой охладителем (нагревателем). Максимальная

мощность охладителя (нагревателя) – 800W. При применении более мощной нагрузки необходимо установить

мощное промежуточное реле.

Инструкция по эксплуатации

При одновременном нажатие кнопок КН2 и КН1 производится установка требуемой температуры (-50ºС...+120ºС). Нажатием кнопки КН1 осуществляется просмотр установленной температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке на индикаторе значения «- .0» производится тестирования прибора на работоспособность, при этом на обмотку реле подается напряжение с частотой 1Hz. Во время тестирования прибора нагрузку (охладитель, нагреватель) следует отключить!!!