Внимание: перед включением терморегулятора внимательно прочитайте инструкцию!!!

Технические характеристики

- погрешность измерения: +\-0,5ºС

- диапазон регулируемых температур: -55ºС...+125ºС

- максимальный ток нагрузки: 8А (120VAC), 4А (240VAC)

- напряжение питания платы управления и индикации: 12VDC  или  220VAC

- максимальный ток потребления платы управления и индикации: 60mА от 12VDC

- диапазон рабочих температур платы управления и индикации: +5ºС...+50ºС

- зона регулирования составляет 1,1ºС

Пример:  при установке (отображение) на индикаторе + 18ºС ---- нагреватель включается при +17,9ºС,

а выключается при +19ºС

Область применения

- системы отопления (насосы, электронагреватели)

- контроль и регулирование температуры в подвалах и погребах (при наличии дополнительного нагревателя)

- холодильные установки.

В зависимости от цели применения подключается нагреватель или охладитель.

Управление в холодильниках осуществляется с учетом охлаждения.

Нагреватель подключается к линии  N и H   холодильник подключается к линии   N и C  .

Инструкция по подключению

1. Питание платы осуществляется через разъем XS3 или XS4 . На XS4 подается сетевое напряжение 220V. На XS3

Подается 12V от аккумулятора с указанной на схеме полярностью ( применение в автотракторной технике

или аварийный источник питания) .

2. Датчик температуры  t  подключается к разъему XS1 (рис.1), трехжильным кабелем сечением проводов не менее

0,08мм², длиной не более 20 метров. В данном случае подойдет кабель для сигнализации .

3. Охладитель (нагреватель) подключается, согласно схеме, к разъему XS2 (рис.1) кабелем с сечением проводов от

0,75мм² до 1,5²мм, в зависимости от мощности потребляемой охладителем (нагревателем). Максимальная

мощность охладителя (нагревателя) – 800W (220V). При применении более мощной нагрузки необходимо установить

мощное промежуточное реле . Особенно это касается автотракторной техники  так как токи  потребителей от

бортовой сети могут составлять десятки ампер  (рис.2) .

Инструкция по эксплуатации

При одновременном нажатие кнопок КН2 и КН1 производится установка требуемой температуры (-55ºС...+125ºС).

Нажатием кнопки КН2 осуществляется просмотр установленной температуры

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке на индикаторе значения «- .0» производится тестирования прибора на

работоспособность, при этом на обмотку реле подается напряжение с частотой 1Hz. Во время тестирования

прибора нагрузку (охладитель, нагреватель) следует отключить!!!

Рис  1.                                                                                   Рис  2.